## Slide 1: 按键输入与蜂鸣器
王 萌

## Slide 2
二传输网络介绍
GPIO输入库函数
GPIO输入控制方式
蜂鸣器工作原理及硬件电路
按键输入控制蜂鸣器发声项目
本章概要

## Slide 3
GPIO输入库函数
函数GPIO_ReadInputDataBit
函数名 | GPIO_ReadInputDataBit
函数原形 | U8GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef*GPIOx,u16 GPIO_Pin)
功能描述 | 读取指定端口管脚的输入
输入参数 1 | GPIOx：x 可以是 A，B，C，D 或者 E，来选择 GPIO 外设
输入参数 2 | GPIO_Pin：待读取的端口位参阅 Section：GPIO_Pin查阅更多该参数允许取值范围
输出参数 | 无
返回值 | 输入端口管脚值
先决条件 | 无
被调用函数 | 无

## Slide 4
函数GPIO_ReadInputData
函数名 | GPIO_ReadInputData
函数原形 | u16 GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
功能描述 | 读取指定的GPIO端口输入
输入参数 | GPIOx：x可以是A，B，C，D或者E，来选择GPIO外设
输出参数 | 无
返回值 | GPIO输入数据端口值
先决条件 | 无
被调用函数 | 无

## Slide 5
函数GPIO_ReadOutputDataBit
函数名 | GPIO_ReadOutputDataBit
函数原形 | u8 GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef*GPIOx,u16 GPIO_Pin)
功能描述 | 读取指定端口管脚的输出
输入参数 1 | GPIOx：x 可以是A，B，C，D或者E，来选择GPIO外设
输入参数 2 | GPIO_Pin：待读取的端口位参阅 Section：GPIO_Pin查阅更多该参数允许取值范围
输出参数 | 无
返回值 | 输出端口管脚值
先决条件 | 无
被调用函数 | 无

## Slide 6
函数GPIO_ReadOutputData
函数名 | GPIO_ReadOutputData
函数原形 | u16 GPIO_ReadOutputData(GPIO_Type Def* GPIOx)
功能描述 | 读取指定的GPIO端口输出
输入参数 | GPIOx：x可以是A，B，C，D或者E，来选择GPIO外设
输出参数 | 无
返回值 | GPIO输出数据端口值
先决条件 | 无
被调用函数 | 无

## Slide 7
GPIO内部结构
Notes: 它包括输入输出寄存器、ESD静电保护二极管，和输入输出控制电路与驱动器。请注意图中左边红色圆圈圈起的地方，这是保护二极管的上拉电位，对于具有模拟输入的管脚，这里上拉到内部的3.3V电位，所以具有模拟输入的管脚不是5V容忍管脚；而其它的5V容忍管脚，这个保护二极管上拉到一个内部的5V电位，从而保证外部电路的5V信号不会受此保护二极管的影响。

## Slide 8
按键电路，开发板共设置3个按键，用于向系统输入简单控制信息。
蜂鸣器控制电路，蜂鸣器是单片机系统常用的声音输出器件，常用于报警信号输出。

## Slide 9: 示例1：外部中断
想要实现的功能
  按下KEY0，同时切换2个LED灯的状态
  按下KEY1，只切换一个LED灯的状态
  按下KEY_UP，切换蜂鸣器状态

## Slide 10: 示例1：外部中断
按KEY0时，PE4上的电压变化情况
‘1’
‘0’
按下
抬起
按KEY_UP时，PA0上的电压变化情况
‘1’
‘0’
按下
抬起

## Slide 11
EXTI项目实例
项目分析
建立中断向量表
分配栈空间并初始化
GPIO初始化
EXTI中断线管脚映射
EXTI中断初始化
NVIC初始化，中断使能
编写对应的中断服务程序
启动代码文件startup_stm32f10x_yy.s
用户应用主程序文件
main.c
中断服务程序文件
Stm32f10x_it.c
外
部
中
断
建
立
过
程
GPIO引脚
EXTI管线
NVIC通道
中断服务函数

## Slide 12: 示例1：外部中断
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
GPIO引脚
EXTI管线
NVIC通道
中断服务函数

## Slide 13: 示例1：外部中断
/* Configure one bit for preemption priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Enable the EXTI3_IRQn Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO引脚
EXTI管线
NVIC通道
中断服务函数

## Slide 14: 示例1：外部中断
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
// 切换蜂鸣器状态
u8 currPB8;
delay_ms(10);//消抖
currPB8 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_8);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1 )
{
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8, !currPB8);
}
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
}
GPIO引脚
EXTI管线
NVIC通道
中断服务函数

## Slide 15: 示例2：多功能按键
想要实现的功能
  能够识别按键的单击，双击和长按

## Slide 16: 示例2：多功能按键
触发不同功能时，GPIO引脚上的电压变化情况
‘1’
‘0’
单击
双击
长按

## Slide 17: 示例2：多功能按键
触发不同功能时，GPIO引脚上的电压变化情况
‘1’
‘0’
单击
双击
长按
  两个关键时间决定了功能
    按键被按下的时间长度
      通过上升沿和下降沿之间的间隔获得
    两次按键之间的时间间隔
      通过下降沿和下降沿之间的间隔获得
  关键问题：如何测定两个时间间隔？

## Slide 18: 示例2：多功能按键
  关键问题：如何测定两个时间间隔？
    先设定为上升沿触发中断
    中断服务函数中，记录按键被按下的时刻t0，并将中断触发类型重新设定为下降沿触发
    再次触发中断时，计算距离t0时刻的时间间隔dt，并将中断触发类型重新设定为上升沿触发
    dt即是按钮按下到抬起的时间间隔
‘1’
‘0’
按下时刻t0
抬起时刻t1
被按下的时间=t1-t0
SysTick
定时器